# ICS

A

团      体      标      准

T/CSAE XX — 2020

退役动力电池回收服务网点通用规范

Construction specification for decommissioned traction battery recycling service station

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的该标准所涉必要专利信息连同支持性文件一并附上。

2020-xx-xx发布                        2020-xx-xx实施

中国汽车工程学会 发布

目次

前言	Ⅱ

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4通用要求	2

5存储要求	2

6搬运要求	3

7拆卸要求	3

8包装要求	4

9余能检测要求	4

10安全管理	4

前言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准提出单位：中国汽车工程学会XX分会。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

本标准为首次制定。

退役动力电池回收服务网点通用规范

# 1 范围

本标准规定了退役动力电池回收服务网点的功能规划、建筑物的等级要求，以及安全防范、安全管理、应急预案等要求。

本标准适用于退役动力电池回收服务网点的选址、设计和规划等环节。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB2894-2008 安全标志及其使用导则

GB 50016 建筑设计防火规范

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 26989-2011 汽车回收利用 术语

GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33454-2016 仓储货架使用规范

GB/T 34014-2017 汽车动力蓄电池编码规则

GB/T 34015-2017 车用动力电池回收利用 余能检测

GB/Z 188 职业健康监护技术规范

HJ 2025 危险废物收集、贮存、运输技术规范

# 3 术语和定义

GB/T 19596 、GB/T 26989界定的以及以下列术语和定义适用于本文件

3.1  拆卸 remove

将动力蓄电池包从电动汽车上分离移出的操作。

注1：改写GB/T 26989-2011 定义2.1.3。

3.2  余能  residual capacity

动力蓄电池从电动汽车上移除后剩余的实际容量。

注2：参照GB/T 34015-2017 定义3.1.1。

3.3 防火分区 fire compartment

在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

注3：参照GB 50016定义 2.1.22。

3.4 回收服务网点

汽车生产企业通过自建、共建、授权等方式建立的废旧动力蓄电池回收服务机构。

# 4 通用要求

4.1 功能要求

4.1.1网点应具备退役动力电池的分类、回收、存储、移交等功能。

4.1.2网点宜具备退役动力电池拆卸、包装和余能检测等功能。

4.1.3网点的建设应符合当地城市规划及消防、环保、安全部门的有关规定。

4.1.4网点应在营业场所显著位置标注提示性信息，内容应包含“废旧动力蓄电池回收服务网点”字样。

4.2 场地要求

4.2.1网点选址应远离居民区、加油站、农田、河流、湖泊、主要交通干线等

4.2.2网点选址应在一楼厂房建筑或仓库建筑内，总体面积不小于120㎡、高度不低于4m，预留车辆行驶通道，地面宜做硬化防渗漏处理。

4.2.3厂房内配建退役动力电池回收服务网点应在同一防火分区内集中配建，且应采用耐火极限不低于2.00小时的实体墙与厂房其他功能区域分隔。

4.2.4 厂房内应急照明和疏散指示标志应按照GB50016中11.3相关要求设置。

4.3 区域划分

4.3.1网点应进行区域划分，应按照功能规划设置隔离开的操作区域、存储区域和办公区域，操作区域可包括拆卸区域、检测区域、包装区域等，各功能区域应有明显的界线和标志。

4.3.2具备拆卸功能的网点，应具备可以满足拆卸要求的场地、设备设施及人员。

4.3.3具备余能检测功能的网点，应具备可以满足余能检测设备最大载荷运行的供电系统。

4.3.4具备包装功能的网点，应具备可以满足包装功能的场地、设备实施。

4.4溯源管理要求

4.4.1应具备动力蓄电池编码信息追溯和管理设备。

4.4.2应详细记录电池编码、产品类型、电池类型、电池数量、电池来源、电池去向等相关信息，可记录装配车辆VIN码等信息。

4.4.3应将退役动力蓄电池的入库、出库等溯源信息及时反馈至相关企业，可协助相关企业按照国家溯源管理有关要求上传相应环节溯源信息。

4.5应急设施要求

4.5.1应配置下列应急设施，且定期点检：

a) 火灾报警器，灭火器，灭火水箱，消防沙，灭火毯；

b) 应急照明灯，安全出口灯，疏散指示灯；

c) 防毒面具，洗眼器，防护眼镜，急救药箱。

# 5存储要求

5.1场地要求

5.1.1网点应具备用于退役动力电池存储的专用存储区域。

5.1.2网点专用存储区域的消防安全等级应满足GB 50016中关于丙类厂房的设计要求，耐火等级不应低于二级。

5.1.3网点的存储区域应避免阳光直晒和雨淋，温度不高于45℃，湿度不高于90%。

5.1.4存储区域宜设置第二个疏散出口，并使用甲级防火门窗隔开。

5.2设施要求

5.2.1网点应具备专用货架，货架符合GB/T 33454-2016的要求。

5.2.2网点的专用货架不得侧放、倒放，叠放高度不得高于2m，人行通道不低于0.8m，距墙宽度不低于0.3m，货架间距大于搬运工具的最小转弯半径。

5.2.3网点应具备满足退役动力蓄电池搬运用的举升工具。

5.2.4具备拆卸功能的网点应具备专用的分类存储容器，用于放置拆卸后的零部件、材料、废弃物等。

5.2.5具备拆卸功能的网点应具备收集、贮存废油、废液的专用容器。

5.2.6网点应具备烟感报警装置，宜具备红外热成像监控装置，监控范围需覆盖存储区域全部货架。

5.3人员要求

5.3.1网点操作人员应接受岗前培训和定期培训，并通过考核。

5.3.2网点特种设备操作人员应具备相应的资格证书。

5.4灭火系统

5.4.1存储区域应按照风险等级配置灭火系统。

5.4.2存储区域应配置自动灭火喷淋装置、灭火水箱和手动灭火装置，如二氧化碳灭火器等。

5.5排烟系统

5.5.1存储区域应设计防、排烟系统，排烟系统供电应接消防电源。

5.5.2存储区域宜配置移动排烟风机。

5.6 通风要求：排烟系统的事故排风量应按换气次数不少于12次/h的换气次数确定，最不利点距离不超过30m。

5.7管理要求

5.7.1退役动力蓄电池应根据不同类别分类存储。

5.7.2退役动力蓄电池存储时间宜不超过10天。

# 6 搬运要求

6.1设施要求

6.1.1 搬运工具的最大载重量应满足不小于2t，搬运前确认货物重量不超过搬运工具的最大承重要求，搬运时宜采取绝缘保护措施。

6.1.2需要吊装货物的场景应配备承重不小于2t的吊装带。

6.1.3宜在货架旁、大型设备旁设置防撞栏。

6.2人员要求

6.2.1具备特种搬运设备的网点，特种搬运设备操作人员应具备相应的资格证书。

# 7拆卸要求

如回收服务网点具备拆卸功能，则需满足如下要求

7.1设备设施要求

7.1.1网点应具备动力电池冷却液抽排系统和专用收集容器。

7.1.2网点应具备起吊或举升设备、气动工具、承重设备、承载装置等配套装置。

7.1.3网点应配备高压绝缘手套、绝缘靴等绝缘防护装备以及其它必要劳保用品；现场配备提示带电危险的警示标识标识要求按照GB2894-2008要求进行设置；所使用工具必须具备绝缘保护；现场宜具备触电紧急救援设备。

7.2人员要求

7.2.1应按GB/T 11651的要求穿戴和使用劳动保护用品。

7.2.2应掌握事故应急处理和紧急救护的方法。

7.2.3应定期体检，并符合GB/Z 188规定，人员健康状况应符合工作性质要求。

7.2.4应接受岗前培训和定期培训，并通过考核后上岗。

# 8余能检测要求

如回收服务网点具备余能检测功能，则需满足如下要求

8.1场地要求

8.1.1余能检测区域的环境要求为室温25℃±5℃，湿度为15%~90%。

8.1.2 余能检测区域的被测样品摆放位置应做绝缘处理。

8.2设施要求

8.2.1网点应具备对测试区域隔离的设施。

8.2.2网点电气线路满足安全设计规范。

8.2.3网点的余能检测设备有单独的空气开关。

8.3人员要求

8.3.1进行余能检测操作的人员应具备相关专业技能，应具有低压电工资质。

8.3.2进行余能检测操作的人员应接受岗前培训和定期培训，并通过考核后上岗

# 9包装要求

如回收服务网点具备包装功能，则需满足如下要求

9.1场地要求

9.1.1应设置动力电池拆装包装操作专用区域。

9.1.2包装区域应设置在开阔平整且靠近物流通道的场地。

9.2设施要求

9.2.1宜具备电子地磅等称量设备，地磅平台面积应不小于1.2m*1.5m，量程应不小于2t。

9.2.2应具备拆装包装箱的工具，可再次利用的包装应妥善保存。

# 10 安全管理

10.1.退役动力电池回收服务网点可按照GB/T33000的要求开展安全生产标准化建设。

10.2.回收服务网点应按有关法律法规、标准规范的要求建立以下安全生产规章制度和操作规程：

a） 网点应建立电池储存、网点内运输等相关安全管理制度。

b） 员工操作安全培训管理制度。

c） 应急救援队伍管理制度。

d） 重点部位每日防火巡查制度。

e） 消防设施维护保养管理制度。

f） 消防控制室管理制度。

g） 工作场所禁止明火的安全制度。

h） 特种设备作业管理制度。

i） 具备拆卸功能的网点应建立拆卸操作指导书。

j） 具备余能检测功能的网点应建立余能检测操作指导书。